## Slide 1: Detekcija in kategorizacija objektov na površini jedilne mize z uporabo RGB-D podatkov
Prva predstavitev seminarske naloge
Avtor: Jakob Baumgartner
Mentor: doc. dr. Janez Perš
Ljubljana, 11.1.2023
Strojni vid

## Slide 2: Predstavitev problema
Notes: Detekcija mize za omejitev območja iskanja in za omejitev števila napak
detekcija in anotacija objektov v realnem času
Takšna aplikacija primerna za uporabo v robotskih aplikacijah – gostinstvo, pomanjkanje kadra
Pomembnost delovanja v realnem času

## Slide 3: RGB-D
RGB-D (Kinect) Object Dataset (washington.edu)
Notes: RGB kanali
D – globinski kanal v koordinatnem sistemu kamere

## Slide 4
Notes: Različni načini
Različne kamere za zajem globinske slike zunaj in notri – različni algoritmi zaznave
Kinect, LIDAR, intel RealSense

## Slide 5: Podatkovna zbirka
Washington RGB-D (Kinect) Object Dataset (washington.edu)
  Objects on turntable
  Video sequences (annotated)
  Kitchen
  SUN RGBD SUN RGB-D: A RGB-D Scene Understanding Benchmark Suite (princeton.edu)
    Room
    furniture
Notes: Podatkovne baze
Z pojavitvijo novih kamer

## Slide 6: Pristopi (deteckija & klasifikacija)
2.5D pristopi s klasičnimi metodami
  D - globinska informacija dodana RGB kot dodatni kanal(i) informacij
2D gnani 3D pristopi
  2D detekcija območja, 3D detekcija objekta
Pristopi bazirani na geometrijskih deskriptorijh
  HOG (histogram of oriented gradients),
  SIFT,
  Latent Support Surfaces,
  Sobel, Hough, …
3D konvolucijski pristopi
  3D sliding windows, point clouds, voxels,
  Vote-net (“region proposals”),
  Počasni 3D conv >> 2D conv
Recent advances in 3D object detection based on RGB-D: A survey
Notes: Manj razviti kot 2D algoritmi, pogosto podobni oz razširjeni 2D algoritmi
Težji dostop do opreme in posledično manj podatkovnih zbirk
Zaradi dodatne (dodatnih) dimenzij podatkov potrebna strojna oprema

## Slide 8: F-PointNet
Frustum PointNets for 3D Object Detection from RGB-D Data
Notes: RGB only 2D region proposals
2D postane Frostum – raztegnjen 2D z upoštevanjem matrike projekcije kamere
  Frostum point cloud
Instance segmentation RGBD (upoštevamo postavitev točk in 2D klasifikacijo objekta) - PointNet
Določitev 3D bounding box na podlagi detektiranega oblaka točk